BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE

SCIENCES PHYSIQUES

SUJET N° 13 : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

Ce document comprend :

| - une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur : - une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur : - une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur - une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur : - un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses : | Page Page Page Page Pages | 2/6 4/6 5/6 6/6 1/2 à 2/2 |
| --- | --- | --- |

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ACOUSTIQUE :

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

0006-ST TPSP

TP EXAO 2000 N°13 BANDE PASSANTE HP.doc

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

- les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage expérimental

- exécuter un protocole expérimental

- utiliser un système d’acquisition de données

- le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- rendre compte d’observations

- utiliser une documentation

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : 	voir fiche jointe ;

- Déroulement : 	voir le sujet élève ;

- Remarques, conseils :

- Un mode d’emploi (fiches techniques) du système d’acquisition EXAO doit être sur le poste de travail ;

- L’examinateur devra régler le logiciel pour qu’il soit prêt au lancement de l’acquisition et que le candidat n’ait plus qu’à cliquer sur « lancer » ;

- En vérifiant l'acquisition de l'Appel n°2, l'examinateur devra éventuellement modifier la représentation pour qu'elle soit exploitable.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- à l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

En cas d’erreur du candidat ou de problème informatique (données inexploitables) un fichier de secours sera fourni au candidat.

Si le candidat rencontre des difficultés liées à l’environnement informatique il ne sera, en aucun cas, sanctionné

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur de fonctions ;

- un système d’acquisition ;

- un capteur sonomètre

- capteur voltmètre +/- 6V

- un haut-parleur de type Boomer ; impédance 8 ohms ; puissance 40/60W ;

- un caisson phonique (exemple : caisse en bois) ;

- des fils conducteurs ;

- des fiches adaptatrices ;

- support + pince ;

- fiches de mode d’emploi du GBF.

- Une fiche technique du logiciel utilisé.

La préparation du système d’acquisition est à la charge de l’examinateur

Le professeur effectuera les réglages suivants avant le passage du candidat :

- Gamme de fréquence et bouton de réglage de fréquence en position quelconque ;

- Bouton d’amplitude à mi-course.

- Régler le logiciel pour qu’il soit prêt à l’acquisition automatique et que le candidat n’ait plus qu’à la démarrer sans effectuer ni réglage ni paramétrage ;

- Repérer sur chaque capteur les bornes à utiliser.

POSTE EXAMINATEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : …………………………..

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Vérification du montage | * * |
|  | Réglage du G.B.F. | * |
| Appel n° 2 | Réglage du GBF | * * |
|  | Réglage de la tension à 1 V | * * |
|  | Vérification des mesures | * * |
|  | Lecture du décalage | * * * * |
| Appel n° 3 | Remise en état du poste de travail | * |

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : …………………………..

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Tracé de la courbe de réponse du haut-parleur (position des points, lissage, soin…) | 2,5 |  |
| Lecture de Lmax | 0,5 |  |
| Tracé de la droite L = Lmax –10 | 1,5 |  |
| Lectures de fmini et fmaxi | 0,5 + 0,5 |  |
| Bande passante | 0,5 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | NOTE sur 20 |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

BANDE PASSANTE D’UN HAUT-PARLEUR

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : …………………………..

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la notice technique ”. |

BUTS DES MANIPULATIONS :

Tracer la courbe de réponse d’un haut-parleur ;

Déterminer la bande passante d’un haut-parleur.

TRAVAIL À RÉALISER :

1- Réalisation du montage expérimental schématisé ci-dessous.

Réglages à effectuer :

- Régler le générateur de fonctions sur la position régime sinusoïdal et afin qu’il délivre une tension de fréquence 40 hertz ;

- Régler la tension lue sur le vu-mètre  à 1 volt en agissant sur le bouton d’amplitude du GBF ;

- Placer le sonomètre à environ 10 cm devant le haut-parleur.

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le montage et les réglages. |  |
| --- | --- | --- |

2- Mesures et représentation graphique

Le système d’acquisition est « prêt à l’emploi », et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition présentée dans la fiche technique.

Tracer la courbe représentative de la variation du niveau d’intensité acoustique en fonction de la fréquence f

Pour cela,

- Faire varier la fréquence délivrée par le G.B.F. de 40 hertz à 10000 hertz.

- Saisir au clavier la valeur de la fréquence f = 40 Hz,

- Valider la mesure du niveau acoustique pour cette fréquence.

- Saisir au clavier une nouvelle valeur de fréquence,

- Attendre environ cinq secondes et valider la mesure du niveau pour cette fréquence..

Poursuivre l’acquisition des mesures pour les différentes valeurs de fréquences jusqu’à 10 000 Hz

Cette courbe est appelée (courbe de réponse du haut-parleur(.

Remarque : Pour chaque valeur de la fréquence veiller à conserver une tension constante et égale à 1 volt,

|  | Appel n° 2 Effectuer les trois premières mesures devant l’examinateur. Faire vérifier la courbe. |  |
| --- | --- | --- |

3- Interprétation du graphique

À l’aide des fonctionnalités du logiciel,

Lire (en dB) la valeur maximale du niveau d’intensité acoustique

|  | Lmax = ………….. |  |
| --- | --- | --- |

- Placer sur l’axe du niveau d’intensité acoustique le point d’ordonnée (Lmax  (10).

- Tracer la droite parallèle à l’axe des abscisses et passant par ce point.

- Repérer sur la courbe, les points qui correspondent aux intersections de cette droite et de la courbe de réponse du haut-parleur.

Noter la fréquence minimale et la fréquence maximale :

| fmin = ………………. |  | fmax = ………………. |
| --- | --- | --- |

L’intervalle [fmin ; fmax] définit la bande passante du haut-parleur correspondant à la meilleure utilisation possible.

Indiquer la bande passante de ce haut-parleur.

|  | B.P.= …………………………… |  |
| --- | --- | --- |

4 - Remise en état du poste de travail

|  | Appel n° 3 Faire vérifier la remise en état du poste de travail. |
| --- | --- |