BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET N° 12

Ce document comprend :

| - une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur : - une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur : - une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur - une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur : - un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses : | Page Page Page Page Pages | 2/6 4/6 5/6 6/6 1/3 à 3/3 |
| --- | --- | --- |

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ACOUSTIQUE

NIVEAU  SONORE

TP EXAO N°12 2001 NIVEAU SONORE.doc

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINEE A L’EXAMINATEUR

SUJET : NIVEAU SONORE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

- les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ;

- exécuter un protocole expérimental ;

- régler un appareil ;

- respecter les règles de sécurité ;

- utiliser un système d’acquisition de données

- le compte rendu d’une  étude expérimentale :

- rendre compte d’observations.

- utiliser une documentation

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : 	voir fiche jointe ;

- Déroulement : 	voir le sujet élève ;

Remarques, conseils :

- Un mode d’emploi simplifié du générateur de fonctions doit être fourni .

- Une fiche technique du logiciel

L’examinateur effectuera certains réglages avant le passage du candidat : ceux-ci sont indiqués dans la fiche de matériel destinée à l’examinateur.

3 - ÉVALUATION :

- L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue. Cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : NIVEAU SONORE

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur de fonctions ;

- un système d’acquisition OrphyLab

- un logiciel d’acquisition PilotOrphy

- un capteur voltmètre;+/- 2V RMS ou un voltmètre numérique

- un capteur sonomètre ;

- un haut parleur 8 ( -10 W ;

- un caisson acoustique (exemple : caisse en bois)

- un interrupteur ;

- des fils conducteurs ;

- des fiches adaptatrices ;

- les fiches mode d’emploi du générateur de fonctions, du sonomètre.

L’EXAMINATEUR EFFECTUERA LES RÉGLAGES SUIVANTS AVANT LE PASSAGE DU CANDIDAT :

Pour le GBF :

Le signal  n’est pas sinusoïdal ;

La fréquence n’est pas réglée à 800 Hz ;

L’amplitude est réglée à sa valeur minimale ; la sortie est clairement identifiée (mise en place éventuellement du raccord BNC).

POSTE EXAMINATEUR :

- un appareil de chaque sorte en réserve.

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : NIVEAU SONORE

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : ……………………………...

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage | (( |
|  | Réglage du G.B.F. : Forme du signal fréquence 800 Hz ; ~ tension 0,8 V | ( ( ( |
|  |  | ( ( |
|  |  | (( |
|  | Mesure de L pour U = 0,8 V | ( |
| Appel n° 2 | Tableau de mesures | ((( |
| Appel n° 3 | Mesure de L pour U = 1,2 V | ( |
| Appel n° 4 | Remise en état du poste de travail | ( |

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir, dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour la tâche.

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : NIVEAU SONORE

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : ……………………………...

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Justification (paragraphe 4) | 1 |  |
| Première détermination de L pour U = 1,2 V : | 1 |  |
| Tracé de L = f(U) (placement des points et lissage de la courbe) | 2,5 |  |
| Deuxième détermination de L pour U = 1,2 V | 1 |  |
| Comparaison des trois valeurs de L | 0,5 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | NOTE sur 20. |  |

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

NIVEAU SONORE

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : ……………………………...

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la notice technique ”. |

BUT DES MANIPULATIONS :

Montrer que lorsque l’on double l’amplitude d’une onde sonore on augmente le niveau d’intensité acoustique de 6 dB.

TRAVAIL À RÉALISER :

- Réaliser le montage schématisé ci-dessous :

Réglages à effectuer :

Pour le générateur de fonctions :

- Sélectionner la tension sinusoïdale ;

- régler la fréquence à 800 Hz ;

- régler la tension à 0,8 V.

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le montage et, devant l’examinateur, fermer l’interrupteur et régler la tension de sortie du GBF sur 0,8 V en agissant sur le bouton d’amplitude. |  |
| --- | --- | --- |

2.	Mesure du niveau  sonore à 0,8 V :

- Mettre le sonomètre en marche.

- Fermer l’interrupteur.

- Lancer l’acquisition.

- À l’aide des fonctionnalités du logiciel, noter la valeur, arrondie à l’unité, dans le tableau ci-dessous.

|  | L0,8V = …………………. dB |  |
| --- | --- | --- |

- Mesure de différents niveaux  sonores :

Le système d’acquisition est « prêt à l’emploi », et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition présentée dans la fiche technique.

- Saisir au clavier la valeur de la tension U délivrée par le GBF.,

- Valider la mesure du niveau d’intensité acoustique L, en décibel (dB)

- Augmenter la valeur de la tension U en fonction des valeurs du tableau.

- Saisir au clavier la nouvelle valeur de la tension,

- Valider la mesure du niveau d’intensité acoustique L.

| tension U (V) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La courbe représentant les variations de L en fonction de U est affichée à l’écran

|  | Appel n° 2 Faire vérifier les mesures et la courbe par l’examinateur.. |  |
| --- | --- | --- |

- Mettre fin à l’acquisition après la dernière mesure.

4.	Exploitation des résultats :

Montrer, à l’aide des résultats du tableau, que lorsque l’on double la tension aux bornes du haut-parleur on augmente le niveau d’intensité acoustique de 6 dB.

Justifier

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………

Déduire du tableau des valeurs, la valeur, en décibel (dB), du niveau d’intensité acoustique qui devrait correspondre à une tension de 1,2 V aux bornes du haut-parleur :

Lcalculé = …………… dB

À l’aide des fonctionnalités du logiciel et de la représentation graphique, vérifier la valeur du niveau d’intensité acoustique correspondant à une tension de 1,2 V.

Lgraphique = …………… dB

- Vérification expérimentale :

|  | Appel n° 3 Ajuster la tension aux bornes du haut-parleur à 1,2 V et mesurer le niveau sonore en présence de l’examinateur... |  |
| --- | --- | --- |

Noter le résultat de cette mesure :

Lmesuré = …………… dB

Comparer le résultat de cette mesure aux deux valeurs déterminées précédemment.

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………

6.	Remise en état du poste de travail :

- Éteindre le GBF

- Fermer le logiciel PilotOrphy

- Éteindre l’ordinateur

- Ranger les différents cordons et capteurs

|  | Appel n° 4 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur. |
| --- | --- |

# Footnotes

Fiche d’aide :	Vu-mètre

Fiche d’aide :	Vu-mètre

Fiche d’aide :	Clavier

Fiche d’aide :	Acquisition

Écran

Exemple

Fiche d’aide :	Mesures