BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE

SCIENCES PHYSIQUES

FILTRAGE D’UN SIGNAL

Ce document comprend :

| - une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur : - une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur : - une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur - une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur : - un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses : | Page Page Page Page Pages | 2/6 4/6 5/6 6/6 1/4 à 4/4 |
| --- | --- | --- |

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ACOUSTIQUE

FILTRAGE D’UN SIGNAL

0206 – ST  TPSP

TP EXAO 2002 N°11 FILTRAGE.doc

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE A L’EXAMINATEUR

SUJET : FILTRAGE D’UN SIGNAL

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de vérifier :

- les savoir-faire expérimentaux :

- Exécuter un protocole expérimental ;

- Réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ;

- Utiliser un système d’acquisition de données

- le compte rendu d’une activité expérimentale :

- Rendre compte d’observations.

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : 	voir fiche jointe ;

- Déroulement : 	voir le sujet élève ;

Remarques, conseils :

- Un mode d’emploi simplifié du générateur de fonctions (avec un schéma du cadran, des principaux boutons de réglage, des bornes) doit être fourni, outre la notice technique, le candidat ne connaissant pas forcément avec précision le modèle d’appareil utilisé.

- Aucun réglage du sonomètre ne pourra être demandé au candidat.

- Il est conseillé d’opérer dans un lieu silencieux si on ne dispose pas de caisson acoustique amorti.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l'épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l'évaluation : aucune étoile n’est attribuée pour cette tâche.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la «grille d’évaluation pendant la séance».

- Comme pour tout oral, aucune information sur l'évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l'appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d'évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d'étoiles défini pour chaque vérification pondère l'importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir, dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour la tâche.

Évaluation globale chiffrée (grille d'évaluation globale) :

- Convertir l'évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l'exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document. (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux.)

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE A L’EXAMINATEUR

SUJET : FILTRAGE D’UN SIGNAL

Lorsque le matériel disponible dans l'établissement n'est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d'adapter ces propositions à la condition expresse que cela n'entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- un générateur de fonctions ;

- un système EXAO d’acquisition de données ;

- un capteur sonomètre

- un capteur voltmètre +/- 2 V

- un haut-parleur de type large bande, impédance nominale 8 ohms, Pmax ( 10 W

- un condensateur non polarisé C = 4,7 ( F  US >50 V ;

- des fils de connexion ;

- des fiches adaptatrices ;

- deux interrupteurs à bascule ;

- 2 supports + pince (1 pour le haut-parleur, 1 pour le sonomètre) ;

- notices techniques constructeur ou simplifiées du GBF et du sonomètre ;

- un caisson d'isolation phonique (dessiné en pointillés sur le schéma), est conseillé sans  être obligatoire ;

- un stylo vert ; un stylo bleu.

L’examinateur effectuera l’étalonnage et les réglages

POSTE examinateur :

- un appareil de chaque sorte en réserve ;

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : FILTRAGE D’UN SIGNAL

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : ……………………………...

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

| Appels | Vérifications des tâches | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n°1 | Vérification du montage (une erreur annule l'ensemble des points) | * * |
|  | Réglages du GBF : signal sinusoïdal ; bouton d'amplitude à mi-course ; - fréquence 100 Hz. | * * |
| Appel n°2 | Vérification des valeurs de L1 et L2 pour 100 Hz. | * * |
|  | Vérification du changement de gamme du G.B.F. (1 kHz) Réglage du GBF sur 2000 Hz ( 20 Hz | * |
|  | Ajustement de la tension du G.B.F. à 0,8V. Mesures de L1 et L2 pour 2000 Hz. | * * * |
| Appel n°3 | Vérification du tableau de valeurs | * * |
| Appel n°3 | Remise en état du poste de travail. | * |

Pour un appel, l’examinateur évalue une ou plusieurs tâches.

Lorsque l’examinateur est obligé d’intervenir, dans le cas d’un montage incorrect ou d’une manipulation erronée, aucune étoile n’est attribuée pour la tâche.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : FILTRAGE D’UN SIGNAL

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : ……………………………...

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| Tracés des courbes : - points placés correctement ; - lissage ; - soin. | 2 |  |
| Lectures graphiques correctes. | 1 |  |
| Choix de la proposition cohérente avec les résultats précédents | 1 |  |
| Détermination graphique de f0 | 1 |  |
| Lecture correcte de f0 | 1 |  |
| NOM et SIGNATURE des EXAMINATEURS | NOTE sur 20 |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT

FILTRAGE D’UN SIGNAL

NOM et Prénom du CANDIDAT : ………………………..	N° : ……………………………...

Date et heure d’évaluation : ………………………………	N° poste de travail : ………….

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la notice technique ”. |

BUTS DES MANIPULATIONS :

- Tracer la courbe de réponse d’un haut-parleur ;

- Mettre en évidence l’effet produit par la mise en série d’un condensateur avec le haut-parleur

#### TRAVAIL A RÉALISER

1. Réaliser le montage expérimental schématisé ci dessous

Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous :

- Si l'interrupteur K2 est ouvert, le condensateur est en série avec le haut-parleur ;

- Si l’interrupteur K2 est fermé, le courant passe directement par l'interrupteur et met le condensateur "hors circuit".

-	Régler le générateur de fonctions afin qu'il délivre une tension :

- de forme sinusoïdale ;

- de fréquence 100 Hz.

- Positionner le bouton d'amplitude à mi-course.

- Placer le sonomètre à environ 10 cm devant le haut-parleur.

|  | Appel n°1 : Faire vérifier le montage ainsi que les réglages effectués. |  |
| --- | --- | --- |

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, afficher à l’écran les capteurs sonomètre et voltmètre en mode « vu-mètre ».

- Fermer l'interrupteur K1.

- Régler la tension de sortie du GBF à 0,8 V en agissant sur le bouton d'amplitude,

- Fermer l'interrupteur K2 ; mesurer en décibels (dB) le niveau d'intensité acoustique L1 à l'aide du sonomètre.

- Ouvrir l'interrupteur K2 ; mesurer en décibels (dB) le nouveau niveau d'intensité acoustique L2.

Compléter le tableau ci-dessous

| pour f = 100 Hz |  | L1 = …………….. |  | L2 = …………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le niveau d'intensité acoustique L1 correspond à un fonctionnement du haut-parleur sans condensateur ;

Le niveau d'intensité acoustique L2 correspond à un fonctionnement du haut-parleur avec condensateur.

|  | Appel n°2 : Faire vérifier les valeurs pour une fréquence de 100 Hz et, devant l’examinateur, renouveler ces mesures pour une fréquence de 2000 Hz. |  |
| --- | --- | --- |

| pour f = 2000 Hz |  | L1 = …………….. |  | L2 = …………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Courbes de réponse du haut-parleur

|  | Appel n°3 : L’examinateur règle le système en acquisition semi-automatique |  |
| --- | --- | --- |

Le système d’acquisition est « prêt à l’emploi », et l’écran affiche la fenêtre d’acquisition présentée dans la fiche technique.

L’interrupteur K1 est ouvert

- Saisir au clavier la valeur de la fréquence f = 100 Hz,

- Valider la mesure du niveau acoustique L1 pour cette fréquence.

- Saisir au clavier la nouvelle valeur de la fréquence,

- valider la mesure du niveau acoustique L1.

- Poursuivre seul l’acquisition des mesures pour les fréquences présentées ci-dessous, en suivant le même protocole :

Faire varier la fréquence f et valider les mesures pour les valeurs de la fréquence suivantes :

| f (Hz) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’interrupteur K2 ouvert

Refaire une nouvelle acquisition avec pour les mêmes valeurs de la fréquence

| f (Hz) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Courbes de réponse du haut-parleur

Sur cette copie :

À l’aide des fonctionnalités du logiciel,

- tracer en vert la courbe représentant les variations de L1 en fonction de  f  ;

- tracer en bleu la courbe représentant les variations de L2 en fonction de  f .

4.  Exploitation des mesures

A l'aide des fonctionnalités du logiciel, déterminer les différences d'intensité acoustiques :

- pour une fréquence de 300 Hz :

- pour une fréquence de 3000 Hz :

et les reporter dans le tableau ci-dessous :

| Fréquence f | L1 | L2 | L1 - L2 | Conclusion (entourer la bonne réponse) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 Hz |  |  |  | L1 < L2 L1 = L2 L1 > L2 |
| 3000 Hz |  |  |  | L1 < L2 L1 = L2 L1 > L2 |

| Fréquences inférieures | Fréquences supérieures | Hauteur du son |
| --- | --- | --- |
| de 100 Hz |  | à 300 Hz |  |  | Son grave |
| de 300 Hz |  | à 1300 Hz |  |  | Son médium |
| de 1300 Hz |  | à 5000 Hz |  |  | Son aigu |
| de 5000 Hz |  | à 11000 Hz |  |  | Son très aigu |

- Cocher parmi les  propositions ci-dessous celles qui paraissent cohérentes avec les résultats précédents :

| Le condensateur n'a aucun effet sur le haut-parleur | ( | vrai |  | ( | FAUX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le condensateur atténue les sons aigus | ( | vrai |  | ( | FAUX |
| Le condensateur atténue les sons graves | ( | vrai |  | ( | FAUX |

On appelle fréquence de coupure d’un filtre la valeur  f0 pour laquelle L2 est inférieur à L1 de 3 dB.

Déterminer f0 en laissant apparents les tracés nécessaires.

|  | f0 = ………………..Hz |  |
| --- | --- | --- |

5. Rangement du poste de travail

|  | Appel n°3 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l'examinateur.. |
| --- | --- |