BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES

DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET n° 8

Ce document comprend :

| - une fiche descriptive du sujet destinée à l’examinateur : - une fiche descriptive du matériel destinée à l’examinateur : - une grille d’évaluation, utilisée pendant la séance, destinée à l’examinateur - une grille d’évaluation globale destinée à l’examinateur : - un document “ sujet ” destiné au candidat sur lequel figurent l’énoncé du sujet, ainsi que les emplacements pour les réponses : | Page Page Page Page Pages | 2/5 3/5 4/5 5/5 1/3 à 3/3 |
| --- | --- | --- |

Les paginations des documents destinés à l’examinateur et au candidat sont distinctes.

ÉLECTRICITÉ II

REDRESSEMENT - FILTRAGE

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

1 - OBJECTIFS :

Les manipulations proposées permettent de mettre en œuvre et d’évaluer :

- les méthodes et savoir-faire expérimentaux suivants :

- réaliser un montage électrique à partir d’un schéma ;

- exécuter un protocole expérimental ;

- utiliser un système d’acquisition de données ;

- respecter les règles de sécurité.

- utiliser un appareil de mesure.

- le compte rendu d’une  étude expérimentale :

2 - MANIPULATIONS :

- Matériel utilisé : voir fiche de matériel ;

- Déroulement : voir le sujet élève ;

- Remarques :

- L’examinateur effectuera certains réglages avant le passage du candidat : ceux-ci sont indiqués dans la fiche de matériel destinée à l’examinateur.

3 - ÉVALUATION :

L’examinateur qui évalue intervient à la demande du candidat. Il doit cependant suivre le déroulement de l’épreuve pour chaque candidat et intervenir en cas de problème, afin de lui permettre de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l’évaluation.

Évaluation pendant la séance :

- Utiliser la “ grille d’évaluation pendant la séance ”.

- Comme pour tout oral, aucune information sur l’évaluation, ni partielle ni globale, ne doit être portée à la connaissance du candidat.

- A l’appel du candidat, effectuer les vérifications décrites sur la grille.

- Pour chaque vérification, entourer, en cas de réussite, une ou plusieurs étoiles suivant le degré de maîtrise de la  compétence évaluée (des critères d’évaluation sont proposés sur la grille). Le nombre total d’étoiles défini pour chaque vérification pondère l’importance ou la difficulté des compétences correspondantes.

En cas d’erreur du candidat ou de problème informatique (données inexploitables) un fichier de secours sera fourni au candidat.

Si le candidat rencontre des difficultés liées à l’environnement informatique il ne sera, en aucun cas, sanctionné

Évaluation globale chiffrée (grille d’évaluation globale) :

- Convertir l’évaluation réalisée pendant la séance en une note chiffrée : chaque étoile entourée vaut 1 point.

- Corriger l’exploitation des résultats expérimentaux : le barème figure sur le document (Attribuer la note maximale pour chacun des éléments évalués, dès que la réponse du candidat est plausible et conforme aux résultats expérimentaux).

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions à la condition expresse que cela n’entraîne pas une modification du sujet et par conséquent du travail demandé aux candidats.

PAR POSTE CANDIDAT :

- une alimentation en courant alternatif f = 50 Hz, de valeur efficace 4 V ;

- un voltmètre numérique

- un ordinateur et une imprimante ;

- un dispositif d’acquisition ExAO (interface, logiciels appropriés à l’exploitation des mesures) ;

- un capteur voltmètre ;

- un pont de diodes monté sur un support ; les différentes bornes sont étiquetées ( , + et - ;

- un dipôle résistif 100 ( ; 1/4 W ; il est monté sur support et étiqueté R = 2,2 k( ;

- deux condensateurs polarisés de capacité 4,7 (F et 220 (F ; ils sont montés sur supports et étiquetés C = 4,7 (F et C = 220 (F;

- un interrupteur (positions “ ouvert ” et “ fermé ” repérées) ;

- cordons et connectique.

- une fiche technique simplifiée du logiciel (lecture, pointage, lissage…..).

- La préparation du système d’acquisition est à la charge de l’examinateur :

- pour l’interface et les capteurs : le montage sera réalisé par l’examinateur ;

- pour les capteurs : les calibrages et les étalonnages seront réalisés par l’examinateur ;

- pour le dispositif d’acquisition :

- l’acquisition est paramétrée par l’examinateur et la fenêtre d’acquisition affiche simultanément les valeurs de U et t ;

- Pour la première acquisition les réglages sont SYNCHRO SEUIL de TENSION 0V, en MONTANT

Il est important de notifier au candidat de ne pas modifier les réglages.

POSTE EXAMINATEUR :

- le matériel ci-dessus en réserve, en un exemplaire.

- un fichier de résultats expérimentaux sera préalablement enregistré et pourra être fourni au candidat en cas de besoin (fichier ce secours).

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION PENDANT LA SÉANCE

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

| Appels | Vérifications | Évaluation |
| --- | --- | --- |
| Appel n° 1 | Montage correct Voltmètre correctement branché et mis en position “ AC ” Valeur de la tension U | ( ( ( |
| Appel n° 2 | Tous les éléments du montage présents Montage correct Voltmètre mis en position “ DC ” Polarité du voltmètre Valeur de la tension U | ( ( ( ( ( ( |
| Appel n° 3 | Condensateur correctement placé Polarité du condensateur respectée Valeur de la tension U | ( ( ( |
| Appel n° 4 | Remise en état du poste de travail | ( |

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

GRILLE D’ÉVALUATION GLOBALE

SUJET : REDRESSEMENT - FILTRAGE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 					N° :

Date et heure évaluation :          					N° poste de travail :

|  | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
| Évaluation pendant la séance (Chaque étoile vaut 1 point) | 14 |  |
| Exploitation des résultats expérimentaux |  |  |
| 1er montage expérimental : Umax et T conformes à la copie d’écran Calcul de f | 1 1 0,5 |  |
| 2ème montage expérimental : Umax conforme à l’acquisition Copie d’écran avec les 2 condensateurs | 0,5 1 1 |  |
| Conclusion | 1 |  |
| NOMS et SIGNATURES DES EXAMINATEURS | Note sur 20 |  |

BACCALAURÉAT  PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

REDRESSEMENT - FILTRAGE

NOM et Prénom du CANDIDAT : 						N° :

Date et heure évaluation :          						N° poste de travail :

L’examinateur  intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Appeler l’examinateur ”.

Dans la suite du document, ce symbole signifie “ Consulter la notice technique ”.

BUT DES MANIPULATIONS :

Réaliser un montage expérimental mettant en œuvre un pont de diodes et un condensateur à l’aide d’un système d’acquisition.

TRAVAIL À RÉALISER :

- Copie d’écran d’une tension alternative.

Montage expérimental.

Réaliser le montage schématisé ci-dessous, l’interrupteur K étant ouvert.

Utiliser le dipôle résistif de résistance marquée R = 2,2 k(.

Effectuer les réglages suivants :

- Le commutateur du voltmètre est positionné sur le mode “ alternatif ” ou “ AC ” ;

Appel n° 1

Faire vérifier le montage et les réglages.

En présence de l’examinateur :

- Mettre l’alimentation sous tension et fermer l’interrupteur K ;

- Indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

- Faire la copie d’écran

U = 4 V

A partir de la copie d’écran, déterminer la valeur de la tension maximale.

Umax = 5,6. V

| A partir de la copie d’écran, déterminer la période du signal : | T = 20 ms |
| --- | --- |

Déduire la valeur de la fréquence sachant que   (f en Hz ; T en s).

f = 50 Hz

2. Redressement par un pont de diodes.

2.1. Montage expérimental.

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un pont de diodes comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

- Le commutateur du voltmètre est positionné sur le mode “ continu ” ou “ DC ” ;

Appel n° 2

- Faire vérifier le montage et les réglages puis fermer l’interrupteur ; en présence de l’examinateur, indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

- Faire la copie d’écran

U = .2,52. V

A partir de la copie d’écran, déterminer la valeur maximale de la tension.

Umax = 4,5 V

3. Lissage par un condensateur.

3.1. Montage expérimental.

Dans le montage précédent, l’interrupteur K étant ouvert, insérer un condensateur polarisé de capacité C = 4,7 (F.

Appel n° 3

-Faire vérifier le montage et fermer l’interrupteur.

En présence de l’examinateur, indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

- Faire la copie d’écran

U = 3,5.. V

.

3.2. Changement de condensateur.

Remplacer le condensateur de capacité C = 4,7(F par le condensateur polarisé de capacité C = 220 (F.

Indiquer la valeur de la tension donnée par le voltmètre.

U = 3,96. V

Faire la copie d’écran

4. Conclusion.

Le voltmètre, utilisé en position “ continu ” ou “ DC ” indique la valeur moyenne de la tension aux bornes du dipôle résistif R. Comment varie la valeur moyenne de cette tension en fonction de la capacité du condensateur ? Répondre en cochant la bonne réponse.

O La tension moyenne diminue lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; O La tension moyenne augmente lorsqu’on augmente la capacité du condensateur ; O La tension moyenne ne varie pas lorsqu’on augmente la capacité du condensateur.

5. Remise en état du poste de travail.

Appel n° 4

Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur.